| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-1-16 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 1 - 1,5 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-1-16  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 1 - 1,5 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			1

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		0,65

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,4  (14)

- Температура пара раб, (С,  не более				198

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 / 89,6

8    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

9     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			437 (4,4)

10  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					73,3 / 61,3

11  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	765,7 / 785,4

12  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				851,6 (845,2)

13  Содержание вредных   выбросов в уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

14     Габаритные размеры, мм

- длина							3480

- ширина							2100

- высота							1950

15  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			2250

- диаметр топки в свету, D				Ø622

16  Проходное сечение дымового патрубка, мм			200 x 200

17  Масса котла (без горелки), т					4,19

18   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15