| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-16-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 16 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-16-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 16 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			16

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		10,40

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С                                                   104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					90,2 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па 	(мбар)			1758 (17,6)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1151,3 / 965,6

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	12029,9 / 12381,2

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				13378,9 (13325,1)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2 	331,0

- радиационная	38,7

- конвективная	292,3

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3 	27,8

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	1120

18     Габаритные размеры, мм

- длина							7675

- ширина							3750

- высота							3900

19  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5695

- диаметр топки в свету, D				Ø1400

20  Проходное сечение дымового патрубка, мм			650 x 650

21  Масса котла (без горелки), т					29,70

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15