Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-2000

Габарит, мм

L- 4277 длина	A- 3160	P- 1050	а1- выход воды Ду150 Ру10	Масса котла, кг- 4755

ØD- 1770 ширина	C- 1330	H- 1515	a2- вход воды Ду150 Ру10

Z- 2040 высота	E- 860	B- 2470	а3- предохранительный клапан Ду80 Ру16

Габарит, мм	F- 760	T- 103	а4- газоход котла Ø550

Жаровой трубы	G- 600	V- 232	а5- отверстие под горелку Ø350 (переходная плита Q430х430х16)

N-2990 длина	K- 760	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 1046 диаметр 	R- 720	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 350	а8- дренаж G2

W- 440	а9- слив конденсата G11/4

U- 415                                            а13- гляделка

L1- 361                                          	а14- отбор импульса из топки М10х1

а15- лючок для осмотра и чистки Ø400

а16- люк для осмотра поверхностей нагрева Ду200 Ру10