Габаритные и присоединительные размеры котла ЗиОСаб-350

Габарит, мм

L- 2455 длина	A- 1808	P- 720	а1- выход воды Ду100 Ру10	Масса котла, кг- 1285

ØD- 1170 ширина	C- 963	H- 1042	a2- вход воды Ду100 Ду10

Z- 1388 высота	E- 600	B- 1815	а3- предохранительный клапан G1 1/2

Габарит, мм	F- 352	T- 92	а4- газоход котла Ø350

Жаровой трубы	G- 304	V- 179	а5- отверстие под горелку Ø210 (переходная плита Q335х335х12)

N-1692 длина	K- 352	а6- замер температуры дымовых газов G3/4

ØM- 696 диаметр 	R- 315	а7- замер химсостава дымовых газов G1/2

S- 200	а8- дренаж G2

W- 155	а9- слив конденсата G11/4

U- 215                                            а13- гляделка

L1- 218                                           а15- лючок для осмотра и чистки Ø200