Котёл FR16-0,5-10-120 (горелка модулируемая, прогрессивная, 2-х ступенчатая)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191В2021 HONEYWELL | 1 |
| 2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188А2036 HONEYWELL | 1* |
| 3 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 4 | Термометр биметаллический БТ-71.112 (0-160 оС) G1/2.60.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
| 5 | Предохранительный клапан, ПРЕГРАН КПП-496-01 DN20/32 | 2 |
| 6 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 6.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 6.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 6.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.80 | 1 |
| 6.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 7 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 8 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…200 оС). G1/2.150, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 8.1 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 9 | Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления | 1 |
| 10 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 11 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 3 |
| 12 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 3 |
| 13 | Бобышка КП-00025 | 4 |
| 14 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 2 |
| 15 | Кран шаровой полнопроходной 1/2″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 16 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN65PN16EPDM, эл. привод Rotork | 1 |
| 17 | Затвор поворотный Ду65 | 1 |
| 18 | Реле контроля расхода SW-1EPL 4" Z, R1" | 1 |
| 19 | Бобышка КП-00026 R1"NPT | 1 |
| 20 | Шибер Ду350 (дроссельная заслонка котла) | 1 |

Примечание:

БУК устанавливается на водогрейные котлы с двухступечатой или модулировнной горелкой, который в режиме реального времени отображает текущие параметры работающего котла и фиксирует причину остановки горелки.

При работе котла с духступенчатой газовой или дизельной горелкой , в место блока управления котлом (БУК с комплектом первичных датчиков), может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь управления горелки.

При работе котла с модулированной горелкой , в место термостатов поз.1;2 может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь термостата безопасности управления горелки.

При работе котла по температурному графику 115/70 оС комплектация поз.9 обязательна

| 6 | Блок безопасности в сборе | 1 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Пресcостат безопасности Рmin B01 A шкала 0,7-3бар | 1 |
| 6.2 | Пресcостат безопасности Рmax B01 C шкала 3-7бар | 1 |
| 6.3 | Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов | 1 |
| 6.4 | Бобышка КП-00024 | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна