| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-20-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 20 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-20-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 20 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Номинальная  паропроизводительность, т/ч			20

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		13,00

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С                                                 104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто без экономайзера (с экономайзером), %

природный газ / дизельное топливо					89,6 (94,2) / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па	(мбар)			1690 (17,0)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1442,5 / 1209,8

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	15072,6 / 15512,5

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				16762,9 (16695,1)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2 	416,5

- радиационная	42,6

- конвективная	373,9

16 Водяная ёмкость по нижнему уровню, м3 	29,0

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	1217

18     Габаритные размеры, мм

- длина							7975

- ширина							3850

- высота							4000

19  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			6105

- диаметр топки в свету, D				Ø1500

20  Проходное сечение дымового патрубка, мм			700 x 700

21  Масса котла (без горелки), т					34,75

22   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15