ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-12-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –12 – 1,6 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-12-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –12 – 1,6 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			12

- Температура воды на выходе, (С не более				150

3     Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,6 (16,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		93,2 / 93,2

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		170 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1510

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25 / 45 °C), м3/час						412,7 / 226,0

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 80 °C), м3/час						127,7

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1295,4 / 1085,9

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	13535,7 / 13924,4

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				15053,7 (14985,9)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	120 / 250 (300) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2                                                    333,9

- радиационная							  44,0

- конвективная 						            289,9

14 Водяная ёмкость, м3 						24,3

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3		             930

16 Допустимое число пусков

- из холодного состояния 				            280

- из горячего состояния 				            90 000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							7450

- ширина							3390

- высота							3585

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5680

- диаметр топки в свету, D				Ø1700

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			800 x 800

20  Масса котла (без горелки), т					31,2

21 Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет