ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-15-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –15 – 1,0 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-15-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –15 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			15

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		93,8 / 93,7

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		165 (216)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				2200

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							515,9

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					282,5

9    Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1608,7 / 1348,8

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	16809,1 / 17294,7

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				18694,2 (18613,2)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	378,5

- радиационная 	  45,0

- конвективная 	333,5

14 Водяная ёмкость, м3 	  25,1

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3                                      1104

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния 	400

- из горячего состояния 	100000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							7650

- ширина							3390

- высота							3585

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5880

- диаметр топки в свету, D				Ø1700

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			900 x 900

20  Масса котла (без горелки), т					29,5

21  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				            20 лет